## Slide 1
HAIR-BRUSH 터치 센싱(Touch ADC) 개선 보고
제너 다이오드 누설전류로 인한
터치 오동작 원인 분석 및 개선 결과
P_Wistec_HairBrush_V10 | NUC029xAN
2026-09-15
내부 개발 보고 / 외부 공유용

## Slide 2
OVERVIEW
요약 (Executive Summary)
02
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
2 / 13
현상
터치패드를 터치해도 모터가 켜지지 않거나(미검출), 반대로 터치하지 않아도 모터가 켜지는(오검출) 현상이 간헐적으로 발생 — 펌웨어 디버깅과 하드웨어(회로) 분석을 병행하여 근본 원인을 규명하고 단계적으로 개선함.
핵심 원인 3가지
① 보호소자 누설전류
ESD 보호용 제너(DZ11)가 8.2MΩ 고임피던스 터치 노드에서
무시 못할 누설전류를 흘려 신호 동적범위를 압축시킴
② ADC 정착시간 부족
연속스캔 라운드로빈 구조상, 고임피던스 채널의 ADC S/H
커패시터가 짧은 샘플링 시간 안에 충분히 충전되지 못함
③ 디바운스 로직 한계
"연속 N샘플" 방식이 실제로는 짧게 끊기는 접촉 패턴을
놓치는 구조적 약점을 가지고 있었음
결과
소프트웨어 4건(ADC 정착시간 보정, 임계값 실측 재조정, 파워온 안전잠금 버그 수정, 디바운스 알고리즘 개선) 적용 완료.
보호소자 교체 검토 결과 및 다른 프로젝트 이식 가이드 포함.

## Slide 3
BEFORE
기존 구조 및 발견된 버그
03
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
3 / 13
기존 터치 판정 로직 (task_MotorCtrl)
static uint32_t rTouchChattering = 9;
task_ADC0_Touch(); // 매 1ms 블로킹 단발변환
rTouchADC = i32ConversionData[0];
if (rTouchADC > 4095*2.0/5) // > 2V : Not Connect
{
if (++rTouchChattering > 12) { rTouchChattering=10; F_MOTOR_ON=FALSE; }
}
else if (rTouchADC > 4095*1.0/5) // 1V~2V ← 아무 동작 없음(데드존!)
{
}
else // < 1V : Connect
{
if (--rTouchChattering == 0) { rTouchChattering=5; F_MOTOR_ON=TRUE; }
}
구조적 한계
터치 체크 전용 윈도우 없이 매 1ms 항상 ADC 변환 — OUT1/OUT2 스위칭 노이즈와 겹침
1V~2V 구간이 빈 블록(dead zone) — 실측 미터치 전압이 이 구간에 들어가면
F_MOTOR_ON이 영원히 FALSE로 안 바뀌는 실제 버그 (2026-09-08 확인)
ADC 정착시간/프로브 부하 문제 미고려 — 실제 전압과 판독값 괴리
디바운스가 연속 카운트 방식 → 접촉이 끊기면 진행분이 리셋
진단용 로그/캡처 수단 없음 — 문제 재현·분석이 어려움
실측으로 확인된 증상
미터치 상태 실측 전압이 1.65~1.69V로 데드존(1~2V) 안에 위치 → 손을 떼도 모터가 안 꺼짐(2026-09-08 로직분석 재현)
터치 시 전압이 20Hz(50ms) 모터 스위칭 노이즈에 절어 요동 — 미터치/터치 판정 자체가 어려운 구간 존재

## Slide 4
ROOT CAUSE 1 / HW
하드웨어 원인 — 보호소자(DZ11) 누설전류
04
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
4 / 13
TOUCH_ADC 회로
5V ─ R13(8.2M) ─ 노드A(TOUCH) ─ R12(10K) ─ 노드B ─ R11(1K) ─ MCU(P1.0)
│
DZ11(제너, 5.1V) ── GND
R13이 8.2MΩ로 매우 높아, 아주 작은 누설전류도 큰 전압오차를 만드는 구조
DZ11은 항복전압(5.1V) '이하'에서도 완전히 0이 아닌 역방향 누설전류를 흘림
실측 기반 역산 결과, 제너의 등가 누설저항은 약 20~30MΩ 수준으로 추정
→ 미터치 시 이상적으로는 5V 근처가 나와야 하나, 실제로는 제너 누설 때문에
3V 대 초반까지 낮아지는 현상 확인
미터치 전압 비교 (실측)
조건 | 미터치 전압 | 판정
이상적(무손실) | ≈ 5.0V | 기준
제너 제거 (R13=8.2M) | 3.73~3.78V | 양호
제너 장착 (R13=8.2M) | 2.7~3.05V | 마진 협소
검토했던 대체 부품 결론
onsemi ESD5Z5.0T1G (SOD-523) — 저누설(≈50nA) 확인, 유력 후보
SOD-123 풋프린트 유지 조건에서는 업계 전반에 저누설 ESD 부품 자체가 없음(onsemi/Nexperia/Vishay 공통)
Littelfuse SZSMFxxA — 누설 400µA로 부적합(전원용 서지 TVS, 클램프전압도 과다)
→ 부품교체는 SOD-523 패키지 변경(리워크) 전제, 우선순위는 SW 튜닝 후 재검토로 결정

## Slide 5
ROOT CAUSE 2 / SW
ADC 정착시간(Settling) 문제
05
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
5 / 13
왜 발생하는가
채널0(터치),1(온도),2(배터리)를 연속스캔 라운드로빈으로 쉬지 않고 순환 변환
R13+R12+R11 ≈ 8.21MΩ 소스 임피던스 vs 기생 커패시턴스(10~20pF)
RC 시정수 τ ≈ 82~160µs
그런데 실제 확보되는 샘플링(acquisition) 시간은 수백 ns 수준
→ S/H 커패시터가 매번 '덜 충전된' 상태로 변환 종료 → 실제보다 낮게 판독
검증 — 사전대기 시간 스윕 테스트
사전대기(precharge) | 판독 전압 | 해석
200µs | 3.7V | -
2000µs (10배) | 3.8V (+0.1V) | 거의 변화 없음
적용한 개선
void taskAI_ADC0_Touch(void)
{
// 채널0만 싱글모드로 분리 (다른 채널 간섭 차단)
ADC->ADCR = SINGLE | ... ;
ADC->ADCHER = ch0 only;
CLK_SysTickDelay(200); // 사전 충전 대기
for (i=0; i<4; i++) { // 동일채널 연속 재변환
... 변환 ...
result = ADDR[0]; // 마지막 값만 채택
}
i32ConversionData[0] = result;
ADC_InitContinuousScan(); // 다른 채널용 복귀
}
결론
정착시간 개선만으로는 10배 지연에도 0.1V밖에 안 올라 한계 확인 → 남은 전압 갭(≈1.2V)의 실제 지배 요인은 제너 누설전류(하드웨어)로 결론.

## Slide 6
EXPERIMENT
R13 값별 실측 — 트레이드오프 발견
06
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
6 / 13
제너 장착 보드에서 R13을 낮춰 누설 영향을 줄이는 시도 — 그러나 예상과 다른 트레이드오프 확인
R13 | 미터치 전압 | 마른손 터치 범위 | 베이스라인-터치 분리폭 | 판정
2.35M (8.2M∥3.3M) | 3.17V | 2.90~3.40V | 0.27V | 디바운스 실패(2샘플)
4.1M (8.2M×2∥) | 3.05V | 1.82~3.34V | 1.23V | 디바운스 실패(8샘플)
8.2M (단독) | 3.00~3.01V | 0.86~1.68V | 1.32V | 전샘플 통과
핵심 발견
R13을 낮추면 베이스라인 마진은 좋아지지만, 터치 시 전압 하강폭(분리폭)도 함께 줄어든다.
"베이스라인 안정성"과 "터치 감도"는 R13 하나로 동시에 해결할 수 없는 반비례 관계.
채택안
R13 = 8.2M 단독(원래 값) 유지 확정.
베이스라인과 터치신호 사이 넓은 공백(≈1000카운트)이 생기므로,
부품 교체 없이 소프트웨어 임계값 재조정으로 해결 방향 설정.

## Slide 7
IMPROVEMENT 1
임계값 실측 기반 재조정
07
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
7 / 13
R13=8.2M(제너 장착) 실측 분포
터치 범위
미터치
임계값 2.3V
0V
5V
항목 | 값 | 새 임계값(2.3V / 1884) 대비 마진
미터치 | 2458~2466 (3.00~3.01V) | +0.70V
마른손 터치 | 707~1379 (0.86~1.68V) | -0.62V ~ -1.44V
젖은손 터치 | 387~415 (0.47~0.51V) | -1.47V ~ -1.50V
임계값을 3.0V → 2.3V로 하향 조정 (main.c:1763). 양방향 0.6V 이상의 건강한 마진 확보.

## Slide 8
IMPROVEMENT 2
디바운스 알고리즘 개선
08
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
8 / 13
문제: 짧게 끊기는 접촉 패턴
5회 반복 재현 테스트 결과, 연속으로 임계값 이하가 유지되는 길이가
3~10샘플로 들쭉날쭉 — 기존 "연속 N샘플" 방식은 이런 조각난
접촉을 자주 놓침.
회차 | 연속 통과 샘플 | 기존 판정(연속6개 필요)
1 | 6개 | 경계선 통과
2 | 10개 | 통과
3 | 3개 | 실패
4 | 5개 | 실패(1개 차이)
5 | 4~5개 | 실패
개선: 연속 → 윈도우 누적 카운트
// 50샘플 윈도우 동안 연속 여부와 무관하게
// Connect 샘플 개수만 누적, 윈도우 종료 시 1회 판정
#define TOUCH_ON_MIN_COUNT 6 // 누적 ≥6 → ON
#define TOUCH_OFF_MAX_COUNT 2 // 누적 ≤2 → OFF
// 3~5개: 이전 상태 유지(히스테리시스)
효과
접촉이 중간에 끊겨도 총 개수만 채우면 인식 → 4회차/5회차 같은 실패 케이스도 구제 가능
히스테리시스 구간(3~5개)으로 채터링 방지 유지

## Slide 9
IMPROVEMENT 3 & 4
버그 수정 및 진단 도구 추가
09
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
9 / 13
버그: 파워온 안전잠금 시간 절반 단축
동일한 rPowerOnCnt 감소 블록이 함수 내 2곳에 중복 존재
1ms마다 카운트가 1이 아닌 2씩 감소
설계 의도: 파워온 후 500ms 모터 잠금 → 실제로는 약 250ms만 적용
중복 블록 제거 → 500ms 정상 복원
안전성 검증
main() 최초 실행부터 while(1) 루프 진입까지 MOTOR_OFF 3중 재확인 경로 확인
모터 구동 ISR(TMR1)이 잠금 플래그보다 먼저 시작될 수 없도록 순서 검증
→ 파워온 구간 모터 오동작 가능성 없음을 코드 추적으로 확인
진단 도구: g_TouchADCLog
#define TOUCH_ADC_LOG_SIZE 20
volatile uint32_t g_TouchADCLog[20]; // 순환버퍼
volatile uint32_t g_TouchADCLogIdx;
// task_MotorCtrl() 내부에서 매 샘플 기록
g_TouchADCLog[g_TouchADCLogIdx] = rTouchADC;
활용
디버거 Watch창에서 최근 20개 원시 ADC 값 즉시 확인 가능
no touch / 마른손 / 젖은손 등 조건별 반복 재현성 테스트에 활용
이번 보고서의 모든 실측 데이터가 이 도구로 수집됨

## Slide 10
SUMMARY
Before / After 종합 비교
10
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
10 / 13
항목 | Before (P_WISTEC_HAIR_BRUSH_V10) | After (P_Wistec_HairBrush_V10)
ADC 변환 방식 | 매 1ms 블로킹 단발변환, 정착시간 미고려 | 채널 분리+사전대기+재변환으로 정착 개선
터치 체크 구간 | 항상(노이즈 구간과 겹침) | 50ms/1000ms 전용 윈도우
임계값 로직 | 1V~2V 데드존 버그 존재 | 단일 임계값(2.3V), 실측 기반 재조정
디바운스 방식 | 연속 카운트(rTouchChattering 9/12/0) | 윈도우 누적 카운트(ON≥6/OFF≤2)
파워온 안전잠금 | 500ms (정상) | 500ms (이식 과정 중 발견된 이중감소 버그 수정으로 유지)
진단 도구 | 없음 | g_TouchADCLog 20샘플 순환버퍼
보호소자(DZ11) 검토 | 미검토 | SOD-523 저누설 대체품 후보 확보(교체는 보류)

## Slide 11
COMPONENT REVIEW
보호소자(DZ11) 대체 검토 결과
11
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
11 / 13
후보 | 패키지 | 역누설전류(IR) | 적합성
DZ11 (BZT52C5V1, 현재품) | SOD-123 | 추정 수십~수백 nA | 기존 사용중 - 마진 부족 원인
onsemi ESD5Z5.0T1G | SOD-523 | ≈ 0.05µA (50nA) | 유력 후보 (풋프린트 변경 필요)
Littelfuse SZSMFxxA | SOD-123FL | 400µA | 부적합 - 전원용 서지TVS, 클램프전압도 과다
onsemi MMSZ 시리즈 | SOD-123 | 수 µA대 | 일반 제너와 동급 - 개선효과 없음
결론
SOD-123 풋프린트를 유지하는 한, 시장에 '저누설 + 신호선용 ESD' 조합 부품이 사실상 없음(3사 공통 확인)
SOD-523로 패키지 변경 시 onsemi ESD5Z5.0T1G가 유력 — 리워크(패드 변경) 필요
현재는 SW 튜닝(R13=8.2M 유지 + 임계값/디바운스 재조정)으로 실사용 가능한 수준까지 개선 — 부품교체는 플랜 B로 보류

## Slide 12
REUSABILITY
타 프로젝트(NUC029 계열) 이식 가이드
12
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
12 / 13
그대로 재사용 가능
ADC 정착시간 개선 로직 (싱글모드 전환+사전대기+재변환 패턴)
g_TouchADCLog류 디버그 순환버퍼 구조
윈도우 누적 카운트 디바운스 알고리즘 구조
NUC029 계열 공통이면 ADC 레지스터 코드 대부분 그대로 사용 가능
프로젝트별 재측정 필수
판정 임계값 — R13/보호소자/5V 레일 특성에 따라 매번 다름
사전대기(precharge)/재변환 횟수 — 새 회로의 RC 시정수에 맞춰 재조정
디바운스 ON/OFF 카운트, 윈도우 크기 — 실제 접촉 신호 패턴에 맞춰 튜닝
ADC 채널번호, 다른 채널 마스크값 — 새 프로젝트 채널 구성에 맞춰 수정
R13 값/보호소자 — 새 보드 회로도 재검토 필요
권장 프로세스
① 코드 이식(채널/마스크 수정) → ② no touch/터치 반복 캡처로 실측 분포 확보 → ③ 사전대기 스윕(예: 200µs vs 2000µs)으로 정착시간 vs 누설 원인 구분 → ④ 실측 분포 중간값으로 임계값·디바운스 파라미터 산정

## Slide 13
NEXT STEPS
결론 및 향후 계획
13
HAIR-BRUSH 터치 센싱 개선 보고서 | 2026-09-15
13 / 13
완료 항목
항목 | 상태
ADC 정착시간 개선 (taskAI_ADC0_Touch) | 완료
임계값 실측 기반 재조정 (2.3V) | 완료
파워온 안전잠금 500ms 복원 | 완료
디바운스 알고리즘 개선 (윈도우 누적) | 완료 - 재검증 진행중
향후 계획
윈도우 누적 카운트 디바운스 재검증 — no touch/마른손/젖은손 반복 캡처로 파라미터(ON≥6/OFF≤2) 최종 확정
다수 사용자(개체차) 대상 현장 테스트로 일반화 검증
SW 튜닝으로 불충분할 경우, onsemi ESD5Z5.0T1G(SOD-523) 부품 교체를 플랜 B로 진행
타 NUC029 프로젝트 이식 시 본 자료의 재사용/재측정 가이드(Slide 12) 적용